金环管〔2024〕10号

关于安徽型点年产1600万件日用塑料制品

制造项目环境影响报告表的批复

安徽型点科技投资发展有限公司：

你单位报来《安徽型点年产1600万件日用塑料制品制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。该项目位于安徽六安金安经济开发区一元大道666号，占地50.57亩，规划总建筑面积60000平方米，主要以pp塑料、色母粒（原料均为新料）为原料，新上注塑、包装等生产线，采用注塑、注吹等工艺，从事日用塑料制品制造，配套建设小家电生产中心、研发中心、数字运营中心、智能云仓及其他附属设施。同时，该项目已经安徽六安金安经济开发区管理委员会经贸发展局（项目编码为：2305-341574-04-01-734038）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律规定，现批复如下：

一、在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局同意你单位按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺以及污染防治措施进行建设。

二、建设单位要采取措施加强施工期的环境管理，根据《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》要求，切实做好以下工作：

（一）合理安排施工时间，禁止午休（12:00—14:00）、夜间（22：00-次日6:00）施工，确因特殊需要须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明并向周围群众公示后才能施工。

（二）施工期建筑废水经沉淀池处理后回用于施工，严禁乱倒乱排，防止污染水环境。施工期生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网，进入东部新城污水处理厂处理。

（三）施工场地要采取四周设置围挡、洒水、覆盖防尘网等防尘措施，做到施工现场扬尘治理“六个百分之百”，尽可能减少扬尘对周围环境的污染。

（四）施工过程中产生的弃土碎石尽可能合理回填利用，不能回填利用的，要及时清运到政府部门规定的场所处置，不得随意倾倒、堆放。

（五）施工过程中必须采取合理安排施工时间，采取拦挡、地面硬化等有效措施防治水土流失。

三、项目投产后,要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，并切实做好以下工作：

（一）原则同意《报告表》提出的废气处理方案。注塑、注吹、丝印烘干废气分别通过集气罩收集，经二级活性炭处理后通过排气筒高空排放。破碎粉尘通过破碎机自带集气管道收集，经末端脉冲布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放。注塑、注吹工序非甲烷总烃，破碎工序颗粒物等污染物排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关要求；丝印废气非甲烷总烃等污染物排放须满足《印刷工业大气污染物排放标准（GB 41616—2022）》中相关要求；厂区内VOCS无组织排放监控点浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。

（二）项目厂区实行雨污分流。生活污水经隔油池、化粪池预处理后与冷却水一同排入市政污水管网，进入东部新城污水处理厂集中处理。其主要污染物排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准中相关限值要求，标准中未规定项目排放须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准中相关限值要求。

（三）合理布局，优选噪声低、震动小的设备，采用设备减振、车间隔声等措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（四）加强固体废物分类收集。废气包装、不合格废料等一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关要求；油墨废桶、废活性炭等危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关要求；生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一处置。

（五）严格落实《报告表》提出的防渗措施。按照主动预防、源头控制、分区防渗要求，对危险废物暂存库等区域采取重点防渗措施，防止土壤和地下水污染。

（六）加强环境风险防范。严格落实《报告表》中提出的风险防范措施、环境管理要求和环境监测计划，并定期开展监测，及时公开，制定突发环境事件应急预案。

（七）做好与排污许可证申领的衔接，按照排污许可技术规范要求，完成排污许可证申报登记工作。

（八）项目总量指标为VOCs：1.304t/a，项目运营后排放的总量不得超过市生态环境局核定的总量。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按相关规定自主进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。

五、若建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变化，你单位应依法重新履行相关审批手续。

六、六安市生态环境保护综合行政执法支队金安区大队负责对该项目建设期、运营期的环境监督管理工作。

六安市金安区生态环境分局

2024年3月25日

抄：市生态环境局，区直有关单位，金安经济开发区管委，六安市生态环境保护综合行政执法支队金安区大队，金安经济开发区生态环境工作站，安徽志远环境工程有限公司。